## Slide 1
FISIKA Peminatan Matematikan dan Ilmu-Ilmu Alam
SMA/MA Kelas XII
Oleh :
Risdiyani Chasanah
Fery Widiyanto
Adip Ma’rifu Sururi
Disklaimer
Daftar isi

## Slide 2
Disklaimer
PowerPoint pembelajaran ini dibuat sebagai alternatif guna membantu Bapak/Ibu Guru melaksanakan pembelajaran.
Materi PowerPoint ini mengacu pada Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) Kurikulum 2013.
Dengan berbagai alasan, materi dalam PowerPoint ini disajikan secara ringkas, hanya memuat poin-poin besar saja.
Dalam penggunaannya nanti, Bapak/Ibu Guru dapat mengembangkannya sesuai kebutuhan.
Harapan kami, dengan PowerPoint ini Bapak/Ibu Guru dapat mengembangkan pembelajaran secara kreatif dan interaktif.

## Slide 3: DAFTAR ISI
BAB I RANGKAIAN SEARAH
BAB II LISTRIK STATIS
BAB III MEDAN MAGNETIK
BAB IV INDUKSI FARADAY
BAB V LISTRIK BOLAK-BALIK
BAB VI RADIASI GELOMBANG ELEKTROMAGETIK
BAB VII RELATIVITAS
BAB VIII KONSEP DAN FENOMENA KUANTUM
BAB IX TEKNOLOGI DIGITAL
BAB X INTI ATOM DAN IPTEK NUKLIR
BAB XI KETERBATASAN ENERGI DAN DAMPAKNYA BAGI KEHIDUPAN

## Slide 4: RANGKAIAN SEARAH
Tujuan Pembelajaran
1. Peserta didik mampu menggunakan voltmeter dan amperemeter untuk menentukan nilai tegangan dan arus dengan benar setelah mempelajari hukum Ohm.
2. Peserta didik mampu mengevaluasi karakteristik dan prinsip kerja peralatan listrik searah dengan benar setelah mempelajari materi rangkaian elektronik.
3. Peserta didik mampu menerapkan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff dalam pemecahan masalah listrik searah dengan benar setelah berdiskusi tentang hukum Ohm dan hukum Kirchhoff.
4. Peserta didik mampu menghitung energi dan daya listrik dengan benar setelah berdiskusi tentang aplikasi listrik searah.
I
Kembali ke daftar isi

## Slide 5: Bab Rangkaian Searah Mempelajari :
Pengukuran Arus dan Tegangan Listrik
Hubungan Kuat Arus dan Tegangan Listrik
Hambatan Listrik
Rangkaian Komponen Elektronika
Hukum Kirchhoff
Energi Listrik
Daya Listrik
Sumber Energi Listrik
Rangkaian Elektronik dan Hukum Kirchhoff
Aplikasi Listrik Searah
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab
Hukum Ohm

## Slide 6
Pengukuran Arus dan Tegangan Listrik
Persamaan Kuat Arus
Hubungan Kuat Arus dan Tegangan Listrik
Persamaan Kuat Arus dan Tegangan Listrik
Hambatan Listrik
Persamaan Resistensi
Persamaan Hubungan Resistensi dan Resistivitas
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab

## Slide 7
Rangkaian Komponen Elektronika
Rangkaian Seri
Rangkaian Seri Tegangan
Rangkaian Seri Resistor
Persamaan yang terkait
Persamaan yang terkait
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab

## Slide 8
Hukum Kirchhoff
Rangkaian Loop Tunggal
Rangkaian Loop Majemuk
Hukum Kirchhoff membahas nilai kuat arus
maupun tegangan dalam suatu rangkaian listrik.
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab

## Slide 9
Aplikasi Listrik Searah
Rangkaian Seri
Energi Listrik
Daya Listrik
Persamaan yang terkait
Persamaan yang terkait
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab

## Slide 10
Contoh Soal
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab

## Slide 11: II
LISTRIK STATIS
Tujuan Pembelajaran
1. Peserta didik mampu mengevaluasi berbagai fenomena kelistrikan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar setelah melakukan percobaan konsep listrik statis.
2. Peserta didik mampu menerapkan konsep gaya Coulomb dan kuat medan listrik dalam pemecahan masalah listrik dengan benar setelah berdiskusi tentang konsep gaya Coulomb dan kuat medan listrik.
3. Peserta didik mampu menerapkan konsep energi potensial dan potensial listrik dengan benar setelah mempelajari energi potensial dan potensial listrik.
4. Peserta didik mampu menerapkan nilai muatan dan tegangan listrik pada rangkaian seri dan paralel kapasitor dengan benar setelah memahami konsep kapasitor.
Kembali ke daftar isi

## Slide 12: Bab Listrik Statis Mempelajari :
Muatan Listrik
Gaya Listrik
Kuat Medan Listrik
Hukum Gauss
Kuat Medan Listrik Muatan Kontinu
Energi Potensial Listrik
Potensial Listrik
Hukum Kekekalan Energi Mekanik dalam Medan Elektrostatik
Kapasitas Kapasitor
Rangkaian Kapasitor
Energi Potensial dan Potensial Listrik
Kapasitor
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab
Muatan Listrik, Gaya Coulomb, dan Kuat Medan Listrik

## Slide 13
Persamaan Gaya Listrik
Persamaan Kuat Medan Listrik
Persamaan Hukum Gauss
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab

## Slide 14
Persamaan Kuat Medan Muatan Kontinu
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab

## Slide 15
Persamaan Energi Potensial Listrik
Persamaan Potensial Listrik
Persamaan Hukum Kekekalan Energi Mekanik dalam Medan Elektrostatik
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab

## Slide 16
Kapasitas Kapasitor Keping Sejajar
Kapasitas Kapasitor Bola
Kapasitas Kapasitor Silinder
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab

## Slide 17
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab

## Slide 18
Contoh Soal
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab

## Slide 19: III
Tujuan Pembelajaran
1. Peserta didik mampu menganalisis medan magnetik, induksi magnetik, dan gaya magnetik pada berbagai produk teknologi dengan benar melalui kegiatan praktikum dan diskusi.
2. Peserta didik mampu menyajikan laporan kegiatan dengan benar setelah melakukan percobaan induksi magnetik dan gaya magnetik di sekitar kawat berarus listrik.
MEDAN MAGNETIK
Kembali ke daftar isi

## Slide 20: Bab Medan Magnetik membahas:
Hukum Biot-Savart
Hukum Ampere
Gaya Lorentz
Fluks Magnetik
Gaya Lorentz dan Fluks Magnetik
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab
Induksi Magnetik

## Slide 21
Hukum Biot Savart
Hukum Ampere
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab

## Slide 22
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab

## Slide 23
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab

## Slide 24
Contoh Soal
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab

## Slide 25: IV
Tujuan Pembelajaran
1. Peserta didik mampu menganalisis fenomena induksi elektromagnetik dengan benar berdasarkan percobaan.
2. Peserta didik mampu menciptakan karya sederhana berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik melalui kegiatan aktivitas peserta didik.
INDUKSI FARADAY
Kembali ke daftar isi

## Slide 26: Bab Induksi Faraday Mempelajari :
Hukum Faraday tentang GGL Induksi
Hukum Lenz
GGL Induksi pada Loop Kawat
Induktansi Diri
Koil Tesla
Generator
Transformator
Induktansi
Aplikasi Induksi Faraday dalam Produk Teknologi
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab
Gaya Gerak Listrik

## Slide 27
Persaman GGL Induksi
Hukum Lenz
Persamaan GGL Induksi pada Loop Kawat
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab

## Slide 28
Persamaan GGL induksi
Koil Tesla
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab

## Slide 29
Generator (dinamo) adalah alat untuk mengubah energi gerak (mekanik) menjadi energi listrik. Prinsip kerja generator yaitu kumparan diputar dalam medan magnet sehingga fluks magnetnya berubah-ubah dan menimbulkan GGL induksi.
Besar GGL induksi pada generator dirumuskan sebagai berikut.
Generator
Transformator
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab

## Slide 30
Contoh Soal
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab

## Slide 31: V
Tujuan Pembelajaran
1. Peserta didik mampu melakukan pengukuran besaran-besaran listrik bolak-balik dengan benar setelah berdiskusi tentang tegangan, arus, dan impedansi.
2. Peserta didik mampu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan rangkaian listrik bolak-balik dengan benar setelah mempelajari penerapan rangkaian listrik bolak-balik.
LISTRIK BOLAK BALIK
Kembali ke daftar isi

## Slide 32: Bab Listrik Bolak-Balik Mempelajari :
  Rangkaian Murni dan Kombinasi
  Rangkaian Resonansi
  Daya pada Rangkaian Bolak-Balik
  Penerapan Rangkaian Listrik Bolak-Balik
Rangkaian Listrik Bolak-Balik
Tegangan dan Arus
Impedansi
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab
Besaran dalam Listrik Bolak-Balik

## Slide 33
Arus dan Tegangan
Impedansi
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab

## Slide 34
  Rangkaian Murni dan Kombinasi
  Rangkaian Resonansi
  Daya pada Rangkaian Bolak-Balik
  Diagram Fasor rangkaian R-L-C
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab

## Slide 35
  Penerapan Rangkaian Listrik Bolak-Balik
  a. Tuning
  Tuning telah banyak dibahas pada subpokok bahasan sebelumnya. Kapasitor atau kondensator variabel menjadi komponen penting dalam rangkaian ini. Antena menerima sinyal dari stasiun transmitter dengan frekuensi bersesuaian dengan frekuensi yang dikeluarkan stasiun tersebut. Supaya stasiun receiver mampu menerjemahkan informasi dalam sinyal yang ditangkap, kondensator variabel harus diputar sehingga terjadi resonansi.
  b. Filter
  Filter adalah rangkaian penyaring frekuensi. Filter mampu meloloskan frekuensi tertentu dan memblokir frekuensi lain. Filter ada dua macam yaitu filter aktif dan pasif. Hal yang membedakan keduanya adalah filter pasif mampu melakukan
  filter terhadap sinyal masukan sekaligus melakukan atenuasi atau penguatan terhadap sinyal output. Filter aktif memanfaatkan komponen aktif seperti transistor dan penguat operasional (Op-Amp). Sementara filter pasif hanya melakukan penyaringan tanpa memperkuat sinyal output. Filter pasif cenderung memperlemah sinyal masukan karena adanya energi yang terdisipasi saat proses filtering atau
  penyaringan berlangsung.
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab

## Slide 36
Contoh Soal
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab

## Slide 37: VI
Tujuan Pembelajaran
1. Peserta didik mampu menjelaskan sifat-sifat gelombang elektromagnetik dengan benar setelah melakukan kegiatan praktikum dan diskusi.
2. Peserta didik mampu menjelaskan manfaat dan bahaya radiasi gelombang elektromagnetik dengan benar setelah melakukan kegiatan praktikum dan diskusi.
RADIASI GELOMBANG
ELEKTROMAGNETIK
Kembali ke daftar isi

## Slide 38: Bab Radiasi Gelombang Elektromagnetik Mempelajari :
Sifat, Manfaat, dan Bahaya Radiasi Gelombang Elektromagnetik
Sifat Gelombang Elektromagnetik.
Spektrum Gelombang Elektromagnetik serta Manfaat dan Bahayanya.
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab

## Slide 39
Sifat Gelombang Elektromagnetik
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab

## Slide 40
Spektrum
Gelombang Elektromagnetik
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab

## Slide 41: VII
Tujuan Pembelajaran
1. Peserta didik mampu menjelaskan fenomena perubahan panjang, waktu, dan massa dikaitkan dengan kerangka acuan dan kesetaraan massa dengan energi dalam teori relativitas khusus dengan benar setelah melakukan kegiatan dan diskusi.
2. Peserta didik mampu mempresentasikan konsep relativitas tentang panjang, waktu, massa, dan kesetaraan massa dengan energi dengan benar setelah melakukan kegiatan dan diskusi.
RELATIVITAS
Kembali ke daftar isi

## Slide 42: Bab Relativitas Mempelajari :
Relativitas Newton
Transformasi Galileo
Percobaan Michelson-Morley
Postulat Einstein dan Teori Relativitas Khusus
Transformasi Lorentz untuk Kecepatan
Penjumlahan Kecepatan Relativistik
Panjang Relativistik
Waktu Relativistik
Paradoks Kembar
Massa Relativistik
Momentum Relativistik
Energi Relativistik
Transformasi Lorentz
Massa, Momentum, dan Energi Relativistik
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab
Konsep Relativitas

## Slide 43
Relativitas Newton
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab

## Slide 44
Transformasi Galileo
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab

## Slide 45
Percobaan Michelson-Morley
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab

## Slide 46
Postulat Einstein dan Teori Relativitas Khusus
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab

## Slide 47
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab

## Slide 48
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab

## Slide 49
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab

## Slide 50
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab

## Slide 51
Contoh Soal
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab

## Slide 52: VIII
Tujuan Pembelajaran
1. Peserta didik mampu menjelaskan secara kualitatif gejala kuantum yang mencakup sifat radiasi benda hitam, efek fotolistrik, efek Compton, dan sinar X dalam kehidupan sehari hari dengan benar melalaui kegiatan dan diskusi.
2. Peserta didik mampu menjelaskan penerapan efek fotolistrik, efek Compton, dan sinar X dalam kehidupan sehari-hari dengan benar setelah melakukan kegiatan dan diskusi.
KONSEP DAN
FENOMENA KUANTUM
Kembali ke daftar isi

## Slide 53: Bab Konsep dan Fenomena Kuantum Mempelajari :
Radiasi Benda Hitam
Hukum Pergeseran Wien
Teori Planck
Percobaan Fotolistrik
Gelombang de Broglie
Ketidakpastian Heisenberg
Sinar X
Efek Compton
Efek Fotolistrik
Efek Compton dan Sinar X
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab
Konsep Foton

## Slide 54
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab

## Slide 55
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab

## Slide 56
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab

## Slide 57
Percobaan Fotolistrik
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab

## Slide 58
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab

## Slide 59
Efek Compton
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab

## Slide 60
Contoh Soal
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab

## Slide 61: IX
Tujuan Pembelajaran
1. Peserta didik mampu menjelaskan peran teknologi digital dalam kehidupan manusia secara jelas setelah melakukan kegiatan diskusi.
2. Peserta didik mampu menuliskan dan mengartikan kode biner dengan benar setelah melakukan kegiatan diskusi.
3. Peserta didik mampu menggali informasi tentang teknologi digital dan aplikasinya dalam kehidupan manusia dengan benar setelah melakukan kegiatan diskusi.
4. Peserta didik mampu menjelaskan transmisi dan penyimpanan data dengan benar setelah melakukan kegiatan diskusi.
5. Peserta didik mampu menjelaskan prinsip kerja sistem digital dengan benar setelah melakukan kegiatan diskusi.
6. Peserta didik mampu menjelaskan manfaat teknologi digital dengan benar melalui kegiatan wawancara.
TEKNOLOGI DIGITAL
Kembali ke daftar isi

## Slide 62: Bab Teknologi Digital Mempelajari :
Pengertian Teknologi, Digital dan Digital Teknologi
Sistem Bilangan dan Gerbang Logika
Pengertian Transmisi dan Penyimpanan Data
Transmisi Data dan Penyimpanan Data
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab
Mengenal Teknologi Digital

## Slide 63
Pengertian Teknologi
Teknologi otomotif akan membantu manusia melakukan perjalanan jauh lebih cepat dan lebih nyaman dibandingkan alat transportasi menggunakan hewan. Teknologi foto rontgen akan memudahkan dokter melakukan diagnosis kondisi tulang pasien. Adapun komputer atau laptop memudahkan seseorang menulis dibandingkan penggunaan mesin tik. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia.
Pengertian Digital
Kata digital berasal dari kata Digitus (bahasa Yunani) yang berarti jari-jemari. Perlu diketahui,
jumlah jari-jemari manusia normal ada 10. Angka 10 ini terdiri atas dua angka 1 dan 0. Dua angka 1 dan 0 inilah yang digunakan dalam dunia digital. Angka 1 dan 0 merupakan lambang dari ON dan OFF atau YA dan TIDAK. Dua angka ini disebut juga bilangan biner. Bilangan biner inilah yang menjadi tumpuan dari semua perintah-perintah dan menjadi kode dari sebuah sistem digital.
Pengertian Teknologi Digital
Teknologi digital yaitu teknologi yang menggunakan perintah pengodean biner untuk
menghasilkan suatu perintah tertentu sesuai keinginan seorang pemrogram. Teknologi digital dapat dikatakan teknologi yang tidak menggunakan tenaga manusia atau manual. Akan tetapi cenderung pada sistem pengoperasian yang otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Teknologi digital pada dasarnya sistem penghitung sangat cepat yang memproses semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numeris.
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab

## Slide 64
Sistem Bilangan
Bilangan biner sedikit dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Bilangan biner termasuk dalam
sistem bilangan. Ada beberapa sistem bilangan yang digunakan dalam sistem digital. Sistem bilangan
paling umum seperti sistem bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Sistem bilangan desimal
merupakan sistem bilangan paling familier karena kemudahannya dalam penggunaan sehari-hari.
Untuk mengenal sistem bilangan lebih lanjut, lakukan kegiatan berikut.
Gerbang Logika
Gerbang logika dalam bahasa Inggris disebut dengan logic gate. Gerbang logika adalah dasar
pembentuk sistem elektronika digital yang berfungsi mengubah satu atau beberapa input (masukan)
menjadi sebuah sinyal output (keluaran). Gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner
yaitu bilangan yang memiliki 2 kode simbol yakni 0 dan 1 dengan menggunakan Teori Aljabar Boolean.
Ada tujuh macam gerbang logika dasar yang membentuk sebuah sistem elektronika digital yaitu gerbang AND, OR, NOT, NAND, NOR, X-OR, dan X-NOR. Untuk mengetahui berbagai jenis gerbang logika
tersebut, lakukan kegiatan berikut.
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab

## Slide 65
Transmisi Data
Transmisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengiriman (penerusan) pesan dan
sebagainya dari seseorang kepada orang (benda) lain. Adapun data yaitu keterangan atau informasi
dalam berbagai bentuk seperti tulisan, suara, gambar diam, gambar bergerak, dan tulisan. Jadi, transmisi data adalah proses pengiriman data dari pengirim ke penerima. Contoh transmisi data yang paling sederhana yaitu ketika ada seorang yang sedang berbicara kepada orang lain. Proses transmisi data dapat berlangsung satu arah dan dua arah.
Penyimpanan Data
Dalam dunia digital yang dimaksud dengan penyimpanan data adalah sebuah benda elektronik
yang dapat menyimpan data-data elektronik dengan tujuan agar dapat dibuka kembali dan atau digunakan kembali. Data-data yang disimpan dapat berupa gambar diam, gambar bergerak, suara, dan tulisan. Alat penyimpan data atau dalam istilah komputer dikenal sebagai computer data storage merujuk kepada media penyimpanan berupa cakram optik. Beberapa bentuk media penyimpanan magnetik dan tipe-tipe media penyimpanan lainnya yang lebih lambat daripada RAM, tetapi memiliki sifat lebih permanen seperti flash memory. Beberapa jenis alat penyimpan data yang cukup popular dalam dunia komputasi (komputer) seperti flashdisk, microSD, dan harddisk.
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab

## Slide 66
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab
Contoh Soal

## Slide 67: X
Tujuan Pembelajaran
1. Peserta didik mampu menganalisis karakteristik inti atom, radioaktivitas, pemanfaatan, dampak, dan proteksinya dalam
kehidupan sehari-hari dengan benar setelah melakukan kegiatan dan diskusi.
2. Peserta didik dapat menyajikan laporan tentang sumber radioaktif, radioaktivitas, pemanfaatan, dampak, dan proteksinya
bagi kehidupan dengan benar setelah melakukan kegiatan dan diskusi.
INTI ATOM DAN
IPTEK NUKLIR
Kembali ke daftar isi

## Slide 68: Bab Inti Atom dan Iptek Nuklir Mempelajari :
Partikel Penyusun Inti, Simbol Unsur dan Nuklida
Gaya dan Kestabilan Inti, Energi Ikat Inti
Reaksi Inti
Spektrum Atom Hidrogen
Sinar-Sinar Radioaktif
Interaksi Sinar Radioaktif dengan Bahan
Peluruhan Radioaktif
Pemanfaatan dalam Bidang Energi dan Industri
Dampak dan Proteksi Radiasi
Radioaktivitas
Aplikasi Iptek Nuklir dan Proteksi Radiasi
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab
Karakteristik Inti Atom

## Slide 69
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab

## Slide 70
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab

## Slide 71
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab

## Slide 72
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab

## Slide 73
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab

## Slide 74
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab

## Slide 75
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab

## Slide 76
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab

## Slide 77
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab

## Slide 78
Contoh Soal
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab

## Slide 79: XI
Tujuan Pembelajaran
1. Peserta didik mampu menganalisis keterbatasan sumber energi dan dampaknya bagi kehidupan dengan benar setelah mempelajari
jenis sumber energi dan penggunaannya.
2. Peserta didik mampu menyajikan ide/gagasan dampak keterbatasan sumber energi bagi kehidupan dan upaya penyelesaian
masalah dengan energi alternatif secara tepat setelah mempelajari solusi dari keterbatasan energi.
Keterbatasan Energi
Kembali ke daftar isi

## Slide 80: Bab Keterbatasan Energi Mempelajari :
Kelestarian Sumber Energi
Penggunaan Sumber Energi dan Dampaknya bagi Lingkungan
Pembangkitan Listrik
Melakukan Penghematan Energi
Mencari dan Menggunakan Energi Alternatif
Solusi terhadap Keterbatasan Energi
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab
Sumber Energi dan Penggunaannya

## Slide 81
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab

## Slide 82
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab

## Slide 83
Dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional, penyediaan tenaga listrik di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh PT PLN (Persero). Penyediaan tenaga listrik juga dilakukan oleh pihak swasta yaitu Independent Power Producer (IPP), Private Power Utility (PPU), dan Izin Operasi (IO) non-bahan bakar minyak. Apa saja pembangkit listrik yang
sudah dikembangkan di Indonesia?
Pembangkit listrik yang sudah dikembangkan di Indonesia adalah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab

## Slide 84
Penghematan energi dapat menurunkan konsumsi energi dan permintaan energi per kapita sehingga dapat mencegah peningkatan kebutuhan energi akibat pertumbuhan populasi. Hal ini mengurangi naiknya biaya energi dan dapat mengurangi kebutuhan pembangkit energi atau impor energi. Hal apa saja yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk menghemat energi di semua sektor?
a. Menggunakan lampu hemat energi dan menghidupkannya saat kondisi rumah sudah gelap atau hari mulai malam.
b. Menggunakan transportasi umum untuk menghemat penggunaan BBM.
c. Berjalan kaki atau menggunakan sepeda jika pergi ke tempat yang tidak terlalu jauh.
d. Menggunakan peralatan elektronik yang lebih efisien dan hemat listrik.
e. Menggunakan pengering mesin cuci hanya pada saat tidak ada sinar matahari.
f. Mengeringkan padi dan mengawetkan makanan dengan menjemurnya di bawah sinar matahari langsung.
g. Memperbanyak ventilasi udara di rumah dan di perkantoran untuk menghemat penggunaan listrik dari pendingin ruangan.
h. Membangun rumah dan kompleks perkantoran dengan desain yang mempermudah cahaya matahari masuk agar menghemat penggunaan lampu.
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab

## Slide 85
Biofuel
Biofuel merupakan salah satu energi alternatif yang dapat digunakan untuk
mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Bioetanol, biodiesel, dan biogas adalah jenis biofuel. Bioetanol adalah bahan bakar berupa alkohol yang dihasilkan dari tanaman seperti jagung, sorgum, kentang, gandum, dan tebu.
Biodiesel adalah minyak dari tumbuhan (contoh: kelapa sawit dan jarak) atau hewan yang dapat digunakan sebagai alternatif atau dicampur dengan solar. Biogas dibuat dengan membusukkan tanaman dan sampah organik.
Biomassa
Biomassa adalah suatu sumber energi yang diperoleh secara langsung dari makhluk hidup (tumbuhan). Contoh: kayu bakar, limbah pertanian, alkohol, dan sampah. Biomassa berfungsi sebagai penyedia sumber karbon untuk energi.
Panas Bumi
Energi panas bumi adalah energi yang diperoleh dari panas yang keluar dari perut bumi. Panas dapat keluar dari celah-celah kerak bumi berupa uap panas. Bagaimana uap panas ini terbentuk? Magma memiliki suhu tinggi yang memanaskan kerak bumi. Air hujan yang meresap melalui celah batuan akan dipanasi oleh kerak bumi yang mendapat panas dari magma. Jika air hujan keluar dari kerak bumi, bentuknya berubah menjadi uap panas yang menyembur dari celah-celah batuan. Energi panas ini dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik panas bumi. Indonesia berada di wilayah ring of fire sehingga banyak ditemukan sumber panas bumi.
Kembali ke daftar isi
Kembali ke awal bab

## Slide 86
Kembali ke awal
SELAMAT BELAJAR